Annexe Quatre

Techniques Anthropometriques

| Le pèse-personne Electronique UNICEF 890 |  |
| --- | --- |

Le pèse-personne 
Electronique UNICEF

Le pèse-personne Electronique UNICEF a été conçu pour permettre au personnel soignant de peser les enfants et les femmes enceintes.

Le pèse-personne permet des pesées rapides, faciles et précises.  Elle peut être utilisée de deux manières différentes:

- Les femmes enceintes ou les enfants suffisament âgés peuvent faire la file et être pesés, en montant sur le pèse-personne, les uns après les autres.

- Les bébés et les jeunes enfants peuvent être pesés tenus dans les bras d’un assistant ou de leur mère. Cette seconde manière de peser est appelée “pesée avec tarage”.

Le pèse-personne est alimenté par des piles longue durée au lithium. L’autonomie atteint ainsi un million de cycles de pesée, soit 400 pesées par jour, tous les jours de l’année (excepté les week-ends et jours fériés) pendant 10 ans.  Les piles et le “couer” électronique du pèse-personne sont placés dans un logement hermétique les protégeant de la chaleur, l’humidité et las poussière.  Le capteur solaire n’est utilisé que pour mettre le pèse-personne sous tension et effecteur le tarage.

Le pèse-personne se met automatique-ment hors tension après 2 minutes, lorsqu’il n’est pas utilisé.  Cela permet d’économiser les piles.

## Prepararation du pèse-personne electronique UNICEF a l’emploi

- Placer le pèse-personne sur une sur-face dure et plane (planche, béton ou terre ferme).  Des surfaces molles ou irrégulières provoqueraient de légères erreurs de pesée.

- Les pèse-personne ne fonctionnera pas s’il est placé dans un endroit trop chaud.  Le mieux est de placer le pèse-personne à l’ombre ou à l’intérieur. Si le pèse-personne est trop chaud et ne fonc-tionne pas convenablement, déplacez-
le dans un endroit plus frais et attendez 15 minutes avant de l’utiliser à nouveau.

- Le pèse-personne nécessite un temps d’adaptation à la température.  Si le pèse-personne est déplacé vers un endroit avec une température différente, attendez 15 minutes avant de l’utiliser à nouveau.

- Manier le pèse-personne avex soin:

- Ne pas laisser tomber ni heurter le pèse-personne.

- Ne pas peser de charges su-périeures a 150 kg.

- Ne pas entreposer le pèse-personne dans un endroit chaud ou l’exposer aux payons du soleil.

- Protéger le pèse-personne de l’excès d’humidité.

- Ne pas utiliser le pèse-personne à des températures inférieures à 0ºC ou supérieures a 45ºC.

### Nettoyage

Pur nettoyer le pèse-personne, passer un chiffon humide sur la surface. Ne jamais plonger le pèse-personne dans l’eau.

### Entreposage

Ne pas entreposer le pèse-personne dans un endroit chaud ou l’exposer aux rayons du soleil.

Pesee d’un nourrisson ou d’un jeune enfant tenu dans les bras d’un aide soignant ou d’un assistant (pesée avec tarage)

Remarque:

est utilisé pour symboliser l’image de la mère et l’enfant qui apparaît sur la gauche de l’écran lorsque le pèse-personne a été tarée.

- Mettez le pèse-personne sous tension en couvrant le capteur solaire moins d’une seconde.

L’écran affiche d’abord  , ensuite .

Attendex que l’écran affiche   pour monter sur le pèse-personne.

|  | Couvrez le capteur solaire moins d’une seconde. |
| --- | --- |

| Le pèse-personne se met sous tension, prêt a l’emploi. | Le pèse-personne est prêt a l’emploi. |
| --- | --- |

- Demandez à votre assistant de monter sur le pèse-personne.  Veillez à ce que le capteur solaire ne soit pas couvert par la robe ou les pieds de la personne.  Le poids de votre assistant est affiché dans les deux secondes qui suivent.

Remarque:

La personne pesée doit se tenir immobile sur le pèse-personne.

|  | Le poids de votre assistant est affiché à l’écran. |
| --- | --- |

- Alors que votre assistant se tient sur le pèse-personne, couvrez le capteur solaire pendant moins d’une seconde. L’écran affichera  . Le symbole de la mère et l’enfant indique que le pèse-personne s’est réglé (taré) pour ignorer le poids de l’assistant et s’est préparé a ne peser que le bébé.

Couvrez le capteur solaire moins d’une seconde pour tarer le poids de votre assistant.  Une fois taré, le pèse-personne affiche  .

- L’assistant peut ensuite soit descendre du pèse-personne pour prendre le bébé, ou recevoir le bébé apporté par la mère.

Si l’assistant descend du pèse-personne pour prendre le bébé, l’écran affichera .

Si l’assistant descen du pèse-personne, l’écran indique que le pèse-personne a été taré pour le poids de l’assistant.

- Après que l’assistant soit remonté sur le pèse-personne, seul le poids du bébé sera affiché.

Enregistrez le poids du bébé.

Remarque:

Le pèse-personne n’affichera que le poids du bébé jusqu’à ce que le capteur solaire soit couvert ou que le bébé soit rendu à sa mère.

L’assistant peut prendre le bébé et remonter sur le pèse-personne.  Seul le poids du bébé est affiché à l’écran.

- Lorsque le bébé est rendu à sa mère, l’écran affichera à nouveau   (aussi longtemps que l’assistant reste sur le pèse-personne).  Si l’assistant descend su pèse-personne pour prendre un autre bébé, l’écran affichera .

Si l’assistant donne le bébé a quelqu’un d’autre, le pèse-personne taré affichera à nouveau  .

- Répétez les opérations 4 et 5 pour peser un autre bébé.

Important:  le pèse-personne se met automatiquement hors tension deux minutes après la derniére pesée. Si cela se produit, suivez les instructions pour le mettre à nouveau sous tension.

### Pesee avec tarage:
remarques importantes

- Le poids de la personne qui tiendra l’enfant doit être affiché (et ensuite taré) avant que l’enfant ne lui soit donne a peser.

- Seule la personne dont le poids a été taré doit tenir l’enfant pour la pesée.

- Le poids de l’enfant pesé doit être supérieur à 2 kg si l’assistant reste sur le pèse-personne pour recevoir l’enfant.

- Si l’assistant descend su pèse-personne pour prendre un enfant, l’écran affiche   (mode de pesée avec tarage), l’enfant suivant peut peser moins de 2 kg.

- La tare peut être désactivée en couvrant brièvement le capteur solaire ou en attendant que la pèse-personne se mette automatiquement hors tension.

- Le pèse-personne affichera toujours   si la nouvelle charge est inférieure au poid taré.

- S’il y a trop de mouvements sur le pèse-personne pendant la mesure, l’écran passera de   à  jusqu’à ce qu la charge soit stable.

Raisons possibles de dysfonctionnement du tarage:

- Il n’y a pas de charge à tarer sur le pèse-personne.  Places une charge sur le pèse-personne et essayez à nouveau.

- La capteur solaire n’a pas été complètement couvert.

- Le capteur solaire a été couvert plus d’une seconde.  Essayez de le couvrir moins d’une seconde.

- L’endroit est trop sombre, placez le pèse-personne dans un endroit plus lumineux.

- La charge est supérieure à 120 kg.  Utilisez une charge moins lourde.

Que faire si l’écran affiche . . .

E01:

Le pèse-personne doit se réadjuster.  Descendez su pèse-personne et attendez que E01 disparaisse.

E02
et que le pèse-personne s’éteint automatiquement:

Assurez-vous qu’il n’y a aucune charge sur le pèse-personne et essayez de le mettre sous tension.

E03
et que le pèse-personne s’éteint automatiquement:

Il fait trop froid ou trop chaud pour faire fonctionner le pèse-personne, déplacez-
le dans un endroit où la température se situe entre 0ºC et 45ºC.  Attendez 15 minutes avant de le mettre sous tension.

E04
après pesée:

La charge est trop lourde (plus de 150 kg).  Descendez du pèse-personne et réduisez la charge.

E05
quelque secondes après le régla-ge de la tare:

La charge est trop lourde pour le tarage (plus de 120 kg). Descendez du pèse-personne et réduisez la charge.

Instructions pour Surveillante

I. 	Méthodes de Mesure et Précautions Préliminaires

A.	Présentation du Manuel

Chaque étape des méthodes de mesure indiques dans le Manuel vise des participants bien précis qui sont désignés en caractères gras au début du texte: par exemple "Opérateur", "Aide", etc.

B.	Il faut deux personnes expérimentées

Pour mesurer la taille d'un enfant, en position debout ou couchée, il faut deux personnes expérimentées. Opérateur tient l'enfant et effectue les mesures. L’a aide est la pour aider l’opérateur a tenir l'enfant et pour noter les résultats sur un questionnaire. Si l'aide n'a pas reçu de formation, par exemple lorsqu'il s'agit de la mère, l'opérateur doit se charger lui-même de noter les résultats sur le questionnaire. Une seule personne peut déterminer le poids d'un enfant puis noter les résultats si elle ne dispose d'aucune assistance.

C.	Installation de la toise et de la balance

Commencez, tandis que vous vous dirigez vers le foyer retenu pour l’échantillon, par repérer les endroits ou l'on peut installer la toise et accrocher la balance. Choisissez ces deux endroits avec soin. II est préférable d'effectuer les mesures a l’extérieur pendant la journée. Mais s'il fait froid, s' il pleut ou si l'on est gêné par les badauds, on peut être mieux installe pour effectuer les mensu-rations a l’intérieur. Dans ce cas, assurez-vous que l'endroit est suffisamment bien éclairé.

D.	Evaluation de l’âge

Avant de mesurer un enfant, il faut établir son fige. Si l'enfant a moins de deux ans, mesurez-le couche. S'il a deux ans ou plus, mesurez-le debout (voir annexe C). Si l’âgé n'est pas connu avec exactitude, on adoptera la première solution (couche) si l'enfant mesure moins de 85 cm et la seconde (debout) s'il mesure 85 cm ou davantage.

E. 	Quand faut-il commencer les mensurations?

I1 faut commencer après avoir inscrit dans le questionnaire les renseignements recueillis verbalement. Cela vous permet de vous familiariser avec les mem-bres du ménage. S'ABSTENIR de peser et de mesurer l'enfant au début de l'entretien, c’est-à-dire des que vous arrivez dans la famille, car cela risque être ressenti comme une intrusion.

F.	Ne mesurer et peser qu'un seul enfant a la fois

Lorsqu'il y a dans un ménage plusieurs enfants a mesurer, il faut remplir toutes les sections du questionnaire y compris celle consacrée aux mensurations pour un seul enfant a la fois. L' opération sera répétée pour chaque enfant en repre-nant le questionnaire au début. EVITER de mesurer tous les enfants en même temps, car cela peut introduire facilement la confusion et multiplier par la même les risques d'erreurs, par exemple en inscrivant les mensurations d'un enfant sur le questionnaire concernant un autre enfant. Des que vous avez fini de prendre les mensurations dans un ménage, remettez immédiatement le matériel dans les sacs protecteurs.

G.	Maintenir l'enfant

Quand on prend les mensurations d'un enfant, il faut le maintenir immobile. I1 ne faut pas sous-estimer la force et la mobilité d'un enfant, même très jeune. Soyez ferme avec les enfants, mais avec douceur. Si vous faites preuve de calme et de confiance, il en ira de même pour la mère et l'enfant.

Quand un enfant est en contact avec un appareil de mesure, qu'il se tienne devant la toise, a cheval sur le harnais de la balance ou avec un ruban autour du bras, pour la mesure de la circonférence, il doit être maintenu de façon a ne pas risquer de trébucher ou de tomber. I1 ne faut jamais laisser un enfant seul avec l'appareil de mesure. I1 faut toujours garder le contact physique avec lui sauf au moment ou on est oblige de le lâcher pendant quelques secondes pour la pesée.

H. 	Ne pas effrayer l'enfant

Pour peser et mesurer un enfant, il faut le toucher et le manipuler, et celui-ci sera plus impressionne que dans le cas d'une enquête ou l'on se contente d'interroger les gens.

Expliquez a la mère et, le cas échéant a l'enfant, mais brièvement, ce que vous allez faire: vous éviterez ainsi une éventuelle résistance de leur part, vous calmerez leurs craintes et vous leur causerez le minimum de désagrément. II faut s'assurer que l'enfant, ou sa mère, n'est pas bouleverse au point qu'il faille arrêter les mesures. N'oubliez jamais qu'un jeune enfant est souvent peu coopératif, qu'il a tendance a pleurer, crier, donner des coups de pied et parfois mordre. Si un enfant est vraiment perturbe ou qu'il fait une crise de larmes, essayez de le calmer ou redonnez-le a sa mère un moment avant de poursuivre les mesures.

Evitez de prendre toutes mensurations si:

- La mère s'y oppose;

- L'enfant est trop malade ou trop perturbe;

- L'enfant est atteint d'une malformation qui gêné la mesure au risque de donner un résultat erroné. Toutefois, pour ne froisser personne, il est parfois bon de prendre quand même les mensurations et de signaler la malformation dans le questionnaire.

I. 	Notation des résultats et précautions nécessaires

Inscrivez les résultats au crayon. Si vous faites une erreur, effacez-la soi-gneusement et écrivez le résultat correct a la place. Lorsque vous prenez les mensurations d'un enfant, ne conservez aucun objet a la main et retirez vos clayons de votre bouche, de vos cheveux ou de la poche de votre veston pour ne pas risquer de blesser l'enfant ou de vous blesser vous-même.  Quand vous ne vous servez pas du crayon, mettez-le dans votre sac, votre trousse ou sur la fiche enquête. Veillez a avoir les ongles courts. Avant de travailler, retirez les bagues et les montres qui pourraient vous gêner. Ne fumez pas en travaillant ni dans la maison que vous visitez.

J. 	II faut se perfectionner sans arrêt

Vous deviendrez un opérateur qualifie si vous cherchez constamment a vous perfectionner et si vous vous conformez exactement a la marche a suivre en opérant chaque fois toujours de la même façon. Qualité et vitesse vont s’améliorer avec la pratique. I1 vous arrivera de travailler en équipe. Dans ce cas, vous êtes responsable non seulement de votre travail personnel, mais également de la qualité du travail de équipe.

Vous aurez a prendre les mensurations d'un grand nombre d'enfants. Ne pre-nez jamais les choses a la légère même si les opérations a effectuer vous paraissent simples et répétitives. I1 est facile de faire des erreurs lorsqu'on n'est pas soigneux. Ne sautez aucune des étapes prescrites. Concentrez-vous sur ce que vous faites.

Méthodes de mesure de l’état nutritionnel
(résume)

A.	Mesure de la taille d'un enfant, en position debout (illustration 1)

1.	Opérateur ou aide:  Installez la toise sur une surface plane et dure, contre un mur, une table, un arbre. un escalier, etc. Assurez-vous que la toise est stable.

2.	Opérateur ou aide:  Demandez a la mère de retirer a l'enfant ses chaus-sures et, le cas échéant, de défaire les nattes ou tresses qui pourraient gêner la mesure. Demandez a la mère de conduire l'enfant jusqu’à la toise et de s'agenouiller en face de lui (si elle ne remplit pas elle-même les fonctions d'aide).

3.	Aide:  Posez le questionnaire et le crayon par terre (flèche 1). Agenouil-lez-vous a droite de l'enfant, en mettant les deux genoux par terre (flèche 2).

4.	Opérateur:  Mettez le genou droit seulement au sol, de façon a conserver toute votre mobilité, en vous plaçant a gauche de l'enfant (flèche 3).

5.	Aide:  Placez les pieds de l'enfant joints et a plat au centre de la toise, les talons au contact de la partie verticale de la toise. Posez la main droite sur les tibias de l'enfant, juste au-dessus des chevilles (flèche 4), la main gauche au niveau des genoux (flèche S) et appliquez les jambes de l'enfant contre le montant vertical. Veillez a ce que l'enfant ait les jambes droites, les chevilles et les mollets au contact du montant verti-cal (flèches 6 et 7). Quand les pieds et les jambes de l'enfant sont correctement en place, prévenez opérateur.

6.	Opérateur:  Demandez a l'enfant de regarder droit devant lui, en direc-tion de sa mère si elle est placée en face de lui. Assurez-vous que le regard de l'enfant est dirige a l'horizontale (flèche 8). Posez la paume de la main gauche sur le menton de l'enfant. Serrez progressivement la main (flèche 9). Ne couvrez pas la bouche et les oreilles de l'enfant. Assurez-vous que ses épaules sont horizontales (flèche 10) et ses mains le long du corps (flèche 11) et vérifiez qu'il a la tête, les omoplates et les fesses appliquées contre le montant vertical (flèches 12, 13 et 14) de la toise. Avec la main droite, abaissez le curseur jusque sur la tête de l'enfant. Veillez a plaquer les cheveux de l'enfant (flèche 15).

7.	Opérateur et aide:  Contrôlez la position de l'enfant (flèches 1 a 15). Recommencez certaines des opérations s'il y a lieu.

8.	Opérateur:  Quand l'enfant est correctement installe, effectuez la mesure en arrondissant a 1 mm près et énoncez le résultat a haute voix. Dégagez le curseur de la tête de l'enfant, retirez votre main gauche de son menton et soutenez l'enfant pendant qu'on note le résultat.

9.	Aide:  Notez immédiatement le résultat et montrez-le a opérateur.

REMARQUE:	Si l'aide n'a pas reçu de formation, c'est opérateur qui doit inscrire la taille.

10.	Opérateur:  Vérifiez que le résultat inscrit sur le questionnaire est exact et lisible. En cas d'erreur, demandez a l'aide d'effacer et d'inscrire le résultat exact.

#### Illustration 1

B. 	Mesure de la taille d'un enfant, en position couchée (illustration 2)

1.	Opérateur ou aide:  Placez la toise sur une surface dure et horizontale, par terre, sur le plancher ou sur une table non bancale.

2.	Aide:  Posez le questionnaire et le crayon par terre, sur le plancher ou sur la table (flèche 1). Si la toise est posée par terre ou sur le plancher (flèche 2), agenouillez-vous, les deux genoux au sol, derrière la base de la toise.

3.	Opérateur:  Agenouillez-vous a droite de l'enfant de façon a pouvoir tenir le curseur de la main droite (flèche 3).

4.	Opérateur et aide:  Avec l'aide de la mère, faites allonger l'enfant sur la toise en procédant comme suit:

Aide:  Maintenez l’arrière de la tête de l'enfant avec les mains et posez- la doucement sur la toise.

Opérateur:  Soutenez l'enfant au niveau du tronc.

5.	Opérateur ou aide:  Si la mère ne remplit pas les fonctions d'aide, demandez-lui de s'agenouiller de l'autre cote de la toise, en face de opérateur, pour aider l'enfant a rester calme.

6.	Aide:  Placez vos mains a demi ouvertes au niveau des oreilles de l'enfant (flèche 4). En gardant les bras tendus, mais sans raideur (flèche 5), appliquez la tête de l'enfant contre la base de la toise de façon qu'il regarde vers le haut. Le regard de l'enfant doit être dirige dans le sens vertical, perpendiculairement au sol (flèche 6). Installez-vous de façon a avoir la tête au-dessus de celle de l'enfant. Regardez-le droit dans les yeux.

7.	Opérateur:  Assurez-vous que l'enfant est allonge a plat et au centre de la toise (flèche 7). Posez votre main gauche sur les tibias de l'enfant (au-dessus des chevilles) ou sur les genoux (flèche 8). Appliquez-les ferme-ment sur la toise. De la main droite, repoussez le curseur de façon qu'il s'applique fermement sur les talons de l'enfant (flèche 9).

8.	Opérateur et aide:  Contrôlez la position de l'enfant (flèches 1 a 9). Recommencez certaines opérations s'il y a lieu.

9.	Opérateur:  Une fois l'enfant en position correcte, faites la mesure, en arrondissant a 1 mm près, et énoncez le résultat a haute voix. Ecartez le curseur des pieds de l'enfant, enlevez la main gauche qui le maintenait au niveau des tibias ou des genoux et soutenez l'enfant pendant qu'on note le résultat.

10.	Aide:   Lâchez immédiatement la tête de l'enfant, notez le résultat et montrez-le a opérateur.

REMARQUE:  Si l'aide n'a pas reçu de formation particulière, c'est opérateur qui doit noter sur le questionnaire la taille de l'enfant en position allongée.

11.	Opérateur:  Vérifiez que le résultat inscrit sur le questionnaire est exact et lisible. En cas d'erreur, demandez a l'aide d'effacer et d'inscrire le résultat exact.

#### Illustration 2

# Footnotes

Si l aide n'a pas reçu de formation particulière, par exemple s'il s'agit de la mère, L’opérateur doit lui indiquer comment s'y prendre.

Si l'aide n'a pas reçu de formation particulière, par exemple s'il s'agit de la mère, L’opérateur doit lui indiquer comment s'y prendre.